ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №

Производство берегоукрепительных и противоэрозионных работ (инженерной защиты)

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие Данные	2

2.	Технология производства работ	3

3.	ПОТРЕБНОСТЬ В МАШИНАХ И МЕХАНИЗМАХ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКЕ И МАТЕРИАЛАХ	3

4.	СОСТАВ БРИГАДЫ	4

5.	Контроль качества и приёмка работ.	5

6.	Решения по охране труда, промышленной и пожарной безопасности	5

7.	Лист ознакомления	10

# Общие Данные

Технологическая карта разработана на производство берегоукрепительных работ на объекте:

Укрепление берегов - заключительный этап строительства и демонтажа подводных трубопроводов траншейным методом. Основное назначение берегоукрепления - защита береговых и приурезных участков от значительных деформаций в период эксплуатации.

Работы по берегоукреплению и защите от опасных эрозионных процессов следует выполнить в соответствии с требованиями:

- рабочего проекта;

- СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения,

- ВСН-АПК 230.05.001-2003 Мелиорация. Руководство по защите земель, нарушенных водной эрозией, габионные конструкции;

- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство;

- СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы»;

- ВСН 012-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ;

- ВСН-31-81. Инструкция по производству строительных работ в охранных зонах магистральных трубопроводов Министерства нефтяной промышленности;

- РД 39-00147105-015-98. Правила капитального ремонта магистральных нефтепроводов;

- СП 12-135-2003. Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда.;

- ТИ Р О 038-2003. Типовая инструкция по охране труда для Машинистов экскаваторов одноковшовых,

- ТИ Р О 009-2003. Типовая инструкция по охране труда землекопов.

# Технология производства работ

До начала берегоукрепительных работ должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

- засыпка приурезных и береговых участков траншей до отметок укладки берегозащитных покрытий;

- установка опорных знаков в границах крепления;

- заготовка материалов, сборных элементов и деталей покрытия для крепления откосов в объеме, предусмотренном проектом;

- укомплектование рабочей бригады.

Работы по берегоукреплению и защите от опасных эрозионных процессов (развитие оврагов) включают в себя:

- Монтаж сборных железобетонных плит

- Устройство подстилающего слоя в откосах

# ПОТРЕБНОСТЬ В МАШИНАХ И МЕХАНИЗМАХ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКЕ И МАТЕРИАЛАХ

Применяемая строительная техника для работ по инженерной защите представлена в таблице 3.1.

Таблица 3.1 Применяемая строительная техника

| Наименование | Тип, марка | Мощность, кВт | Количество, шт |
| --- | --- | --- | --- |

# СОСТАВ БРИГАДЫ

Состав бригады по инженерной защите представлен в таблице 4.1

Таблица 4.1 Состав бригады по инженерной защите.

| Бригада по работам инженерной защиты | разряд | Количество. чел. |
| --- | --- | --- |

# Контроль качества и приёмка работ.

Контроль качества и приёмку работ по инженерной защите трассы от опасных геологических процессов следует выполнить в соответствии с требованиями рабочего проекта, СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения, ВСН-АПК 230.05001-2003 Мелиорация. Руководство по защите земель, нарушенных водной эрозией. Габионные конструкции, СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты, ВСН 012-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ.

Контроль качества следует выполнять как визуальными, так и инструментальными способами.

Контроль качества земляных работ следует выполнять геодезическими методами контроля, состав контролируемых показателей и их величины следует принимать по таблицам 7, 8 СНиП 3.02.01-87.

Контроль качества монтажа защитных конструкций следует выполнять геодезическими методами контроля, состав контролируемых показателей и их величины следует принимать по таблице 12 СНиП 3.03.01-87.

При планировке грунта ниже проектного уровня воды допустимое отклонение от проектных отметок должно быть в пределах - 20 см.

При планировке откоса и отсыпке подготовки берегоукрепления выше меженнего уровня допускаются следующие отклонения отметок подготовки:

- ± 10см - для гибких покрытий из решеток с размером модуля до 1,0;

- ± 20 см - для каменной наброски;

- ± 5 см - для закрепленных грунтов.

# Решения по охране труда, промышленной и пожарной безопасности

К выполнению работ могут быть допущены рабочие:

- достигшие восемнадцатилетнего возраста, прошедшие специальную подготовку и получившие удостоверение установленного образца;

- прошедшие медицинский осмотр для определения пригодности по состоянию здоровья к работе по профессии;

- прошедшие вводный инструктаж по охране и пожарной безопасности труда и первичный инструктаж по обеспечению безопасности производства работ на объектах магистральных нефтепроводов (МН).

Руководитель работ обязан:

- проверять у машиниста экскаватора наличие удостоверения на право управления экскаватором;

- проводить инструктаж с работниками на рабочем месте с учетом специфики выполнения работ;

- вместе с работающими и машинистом экскаватора осмотреть участок работ и дать указание на выполнение дневного задания безопасными методами в соответствии с рабочей документацией, ППР и настоящей ТК;

- проверить действия работающих в течение рабочего дня по вопросам безопасности труда, соблюдения трудовой и производственной дисциплины, а также технологии работ.

Машинист одноковшового экскаватора при производстве работ обязан:

- выполнять требования инструкции по охране труда, а также требования инструкции завода-изготовителя по эксплуатации управляемого им экскаватора;

- носить спецодежду и спецобувь пользоваться индивидуальными защитными средствами (дизлектрические перчатки, резиновый коврик);

- перед установкой экскаватора на место работы должен убедиться, что грунт спланирован, и уклон местности не превышает допустимых по паспорту экскаватора;

- выполнять работы в охранной зоне подземных коммуникаций, или ВЛЭП при наличии письменного разрешения владельцев, наряд - допуска определяющего безопасные условия работы и под надзором руководителя работ. А в необходимых случаях и представителя организации, эксплуатирующей коммуникации;

- во время перерывов в работе (независимо от причин и продолжительности) стрелу экскаватора отвести в сторону от забоя, а ковш экскаватора опустить на грунт. Очищать ковш можно лишь после опускания его на землю при выключенном двигателе;

- осуществлять погрузку грунта в автосамосвалы со стороны заднего бокового борта, не допускать перемещение ковша экскаватора над кабиной водителя автосамосвала. допускается погрузка грунта в автосамосвал только при отсутствии а кабине шофера или других людей;

- при техническом обслуживании экскаватора остановить двигатель и снять давление в гидросистеме;

- не курить и не пользоваться огнем во время заправки экскаватора. Разведение огня ближе 50 м от места работы или стоянки экскаватора не разрешается;

- при обнаружении в забое не указанных руководителем работ коммуникаций или иных предметов работу экскаватора необходимо незамедлительно остановить и доложить руководителю работ о случившемся для принятия соответствующих мер.

Машинист не должен приступать к работе при следующих нарушениях требований безопасности:

- неисправности механизмов, гидросистемы экскаватора, а также наличии дефектов металлоконструкций, при которых согласно инструкции завода-изготовителя запрещается его эксплуатация;

- несоответствие условий и моста работы экскаватора требованиям безопасности;

- нахождение в опасной зоне работы экскаватора посторонних лиц;

- отсутствие наряд - допуска при работе вблизи действующих коммуникаций или ВВЛЭП.

Машинисту экскаватора запрещается:

- передавать управление другим лицам, кроме руководителя по эксплуатации (механика);

- перевозить в кабине посторонних лиц;

- оставлять экскаватор с работающим двигателем.

По окончании работы машинист обязан:

- • поставить экскаватор на стоянку;

- опустить ковш на землю, выключить двигатель, закрыть кабину на замок. Сообщить руководителю работ и ответственному о состоянии экскаватора и неисправностях.

Вблизи действующих подземных коммуникаций разработка грунта следует осуществлять в присутствии представителя эксплуатирующей организации; оформленного наряда - допуска и дополнительного инструктажа, работающих с росписью в журнале.

Разработку грунта механизмами следует прекращать на расстоянии не менее 2 метров в обе стороны от подземных коммуникаций. В непосредственной близости разрабатывать грунт разрешено только вручную (лопатой) без использования ударных инструментов (лом, кирка, пневмоинструмент и тд.)

Во избежание обвала стенок траншей край отвала грунта следует располагать на расстоянии не менее 0,5 м от бермы траншеи.

Запрещается находиться в опасной зоне работающего экскаватора. Опасная зона равна радиусу максимального вылета ковша плюс 5 м.

При перемещении экскаватора своим ходом ковш нужно поднять на высоту не более 0,7 м над уровнем земли.

При рытье траншеи экскаватор должен находиться за пределами призмы обрушения грунта (откоса).

Проведение работ повышенной опасности на взрывопожароопасных и пожароопасных объектах ОАО «АК «Транснефть» разрешается только по наряду-допуску.

Наряд-допуск оформляются отдельно на каждый вид работ и место их проведения. Если работы проводятся в одном месте, одной бригадой и под руководством одного лица, ответственного за проведение работ, и условия их проведения одновременно классифицируются как огневые работы и работы повышенной опасности или как газоопасные работы и работы повышенной опасности, то их проведение может быть оформлено одним нарядом-допуском.

Наряд-допуск действителен в течение указанного в нем срока. Планируемая продолжительность проведения работ не должна превышать 10 суток. Наряд-допуск может быть продлен на срок не более 3 суток, при этом продолжительность выполнения работ от планируемых даты и времени начала работ с учетом продления не должна превышать 10 суток. Распоряжение действительно в течение одной смены.

О ежедневном начале и ежедневном окончании проведения работ по нарядам-допускам, распоряжениям сообщается оператору заказчика.

Лицо, ответственное за проведение работ назначается на основании совместного приказа подрядной организации и Заказчика, протоколов проверки знаний требований охраны труда, протоколов аттестации по промышленной безопасности в комиссии Заказчика.

В ходе проведения работ лицо, ответственное за проведение работ:

- осуществляет непосредственное руководство проведением работ и исполнителями работ в соответствии с их профессией и квалификацией;

- контролирует действия исполнителей работ;

- обеспечивает соответствие технологии проведения работ требованиям безопасности;

- обеспечивает исправность, безопасное размещение и движение, соответствие применяемой техники, оборудования, инструментов требованиям безопасности;

- обеспечивает выполнение мер безопасности, соблюдение требований электробезопасности и взрывозащиты при проведении работ, перерывах в работе и окончании проведения работ;

- обеспечивает исправность и правильное применение исполнителями работ средств индивидуальной и коллективной защиты, специальной одежды и специальной обуви.

В период проведения работ лицо, ответственное за проведение работ, постоянно находится на месте проведения работ.

Сообщает оператору структурного подразделения о ежедневном начале, ежедневном окончании проведения работ, их окончании и произведенной приемке выполненных работ и места проведения работ.

Лицо, ответственное за проведение работ, сообщает о начале, ходе проведения работ и их окончании лицу, ответственному за допуск к проведению работ.

Лицо, ответственное за допуск к проведению работ, контролирует ход проведения работ по наряду-допуску, сообщает о начале, ходе проведения работ и их окончании лицу, ответственному за утверждение наряда-допуска.

ИТР подрядной организации, ответственные за проведение работ по наряду-допуску, должны пройти обучение в специализированной организации по программе пожарно-технического минимума.

Ответственный за проведение работ обязан приостановить работы, аннулировать (отменить) наряд-допуск, вывести людей с места проведения работ и известить о происшедшем оператора заказчика и лицо, выдавшее наряд-допуск в случаях:

- возникновения угрозы жизни и здоровью, при несчастном случае, связанном с производством работ, выполняемых по наряд-допуску, а также при аварийной ситуации;

- нарушения рабочими, выполняющими работы, правил пожарной безопасности;

- отсутствия оформленных в установленном порядке разрешительной документации и наряд-допуска на производство огневых работ, отсутствия должностных лиц подрядной организации из числа ИТР, на месте проведения работ;

- автоматического срабатывания системы пожаротушения;

- выдачи УПС светового и звукового сигнала;

-обнаружения нарушений условий, предусмотренных нарядом-допуском, способных привести к травмированию работающих или к аварийной ситуации;

- запрещения проведения работ контролирующими и надзорными органами.

Работы могут быть возобновлены только после выявления и устранения причин их приостановки и выдачи нового наряда-допуска.

Производитель работ обязан проверить выполнение мер пожарной безопасности в пределах места выполнения работ. Приступать к ремонтным и огневым работам разрешается только после выполнения всех мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность и предусмотренных в наряде-допуске.

Руководители ремонтных (огневых) работ, выполняемых подрядными организациями, несут ответственность за соблюдение подчиненным персоналом действующих на объекте правил и требований пожарной безопасности и за возникновение пожаров, происшедших по их вине.

Организация обучения и проведения инструктажа по безопасному проведению работ работниками подрядных организаций возлагается на руководство этих организаций.

Комплектация мест проведения огневых и ремонтных работ пожарной техникой и/или первичными средствами пожаротушения в зависимости от вида и объемов работ должна производится исполнителем работ.

Расстановка пожарной техники (в т. ч. первичных средств пожаротушения) у мест проведения огневых и ремонтных работ должна обеспечивать возможность подачи огнетушащих веществ в течение не более 3 мин.

Запрещается производство ремонтных, строительных и земляных работ без оформления необходимых  разрешительных документов, в том числе проекта производства работ, актов на закрепление площадки, акта-допуска на производство работ, акта передачи  участка, разрешения на производство работ в охранной зоне.

Действия работников при возникновении пожара

Каждый работник подрядчика при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) должен:

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию;

- сообщить о пожаре диспетчеру (оператору) объекта или руководителю объекта (старшему должностному лицу объекта);

- принять, по возможности, меры по эвакуации людей и сохранности материальных ценностей, ликвидации пожара первичными и стационарными средствами пожаротушения.

# Лист ознакомления

| Фамилия И.О., должность | Запись «Ознакомлен», дата, подпись |
| --- | --- |