ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Технологическая карта №

на производство работ по уплотнению грунта

Оглавление

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2. РАБОТЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА

3. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

5. БЕЗОПАСТНОСТЬ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ ПО УПЛОТНЕНИЮ ГРУНТА

6. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ

7. СОСТАВ БРИГАДЫ ПО ПРОФЕССИЯМ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОТЫ

8. ПОТРЕБНОСТЬ МАШИН, МЕХАНИЗМОВ, ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИБОРОВ И ИНВЕНТАРЯ

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта составлена на производство работ по уплотнению грунта

При производстве работ по уплотнению грунта следует руководствоваться:

- РД 102-011-89 «Охрана труда. Организационно-методические указания»

- СНиП 12-03-2001 г «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»

- СНиП 12-04-2002 г «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»

- СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве»

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»

- СН 494-77 «Нормы потребности в строительных машинах»

- СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»

- ГОСТ 12.01.046-85 «Строительные нормы освещения строительных площадок»

ВППБ 01-04-98   "Правила пожарной безопасности для предприятий и организаций газовой

промышленности";

«Инструкция по производству строительных работ в охранных зонах реконструкции компрессорных станций»;

- ПОТ РМ 027-2003 «Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте»

- рабочим проектом и проектом производства работ по данному объекту.

- Работы подготовительного периода :

  - До начала производства работ необходимо:

  - Произвести инструктаж рабочих по технике безопасности.

  - Обеспечить рабочих необходимым оборудованием, инструментом, инвентарем, приспособлениями, спецодеждой и спецобувью.

  - Обеспечить рабочие места средствами первой медицинской помощи, противопожарным оборудованием.

  - Ознакомиться с проектом.

  - Проверить исправность инструмента, приспособлений, неисправные заменить.

  - Лицо, ответственное за безопасное производство работ проверяет:

  - состояние выбранной площадки

соблюдение безопасных расстояний

    - Лицо, ответственное за безопасное производство работ дает разрешение на установку бульдозера и катка  на данной площадке.

    - Лицо, ответственное за безопасное производство работ, определяет границы опасной зоны и выставляет сигнальные ограждения, руководит выгрузкой грунта.

- Порядок производства работ.

    - Производится  разработка выемок.

    - Организовывается отвод поверхностных вод из всей зоны производства работ.

    - Производство отсыпки  грунта в насыпь.

    - Планировка и  уплотнение поверхности

    - Устройство оснований

    - Уплотнение оснований катком

- Технология проведения работ.

  - Разработку выемок и резервов следует начинать, как правило, с пониженных мест рельефа. В процессе строительства должен быть обеспечен постоянный отвод поверхностных вод из всей зоны производства работ. Временные устройства для сбора поверхностного стока и водоотвода выполняются в соответствии с требованиями СНиП III-8-76.

  - Разработку выемок и отсыпку насыпей на косогорах круче 1 : 3 или оползневых склонах допускается производить только после строительства специальных защитных устройств.

  - В нескальных грунтах выемки следует разрабатывать в соответствии с требованиями СНиП III-8-76. Недобор следует ликвидировать при проведении планировочных работ непосредственно перед устройством слоев одежды.

  - Использование в одном слое насыпи разных видов грунтов не допускается, за исключением случаев, когда такое решение специально предусмотрено проектом. При изменении вида грунта в месте его разработки слои разных видов следует сопрягать по типу выклинивания.

  - Отсыпку грунта в насыпь следует производить от краев к середине слоями на всю ширину земляного полотна, включая откосные части. Последующая подсыпка краевых или откосных частей не допускается.

  - Уплотнение грунта производится слоями 0,35м  последовательными проходами, начиная от краев с последовательным смещением  к середине.

  - Уплотнение грунта укаткой должен производиться при рациональном скоростном режиме работы катка. Скорости движения катка  по ходам различны, причем первый и два последних хода совершаются на малых скоростях (2-2,5 км/ч), а все промежуточные ходы – на больших. Каждый последующий проход должен перекрывать след предыдущего на 8-10см.

  - При уплотнении грунта котлована с различной глубиной заложения, уплотнение начинать с площадок с наиболее высокими отметками, с последовательным переходом к низким.

  - Число проходов по одному следу устанавливается опытным путем в соответствии  с требуемой проектной плотностью грунта.

  - В случае, когда не предусмотрено уплотнение откосов специальными средствами, допускается, в цепях уплотнения грунта в краевых частях, прилегающих к откосу, отсыпать слой на 0,3-0,5 м шире проектного очертания насыпи. Уширение не требуется при устройстве насыпей из крупнообломочных и песчаных грунтов и при высоте насыпи менее 2,0 м с откосами 1:2 и положе.

  - Излишний грунт убирают при планировке откосов на завершающем этапе возведения насыпи и используют для досыпки обочин, устройства съездов, рекультивации и т.п.

  - Каждый слой следует разравнивать, соблюдал проектный продольный уклон. Перед уплотнением поверхность отсыпаемого слоя должна быть спланирована под двускатный или односкатный поперечный профиль с уклоном 20-40 %  к бровкам земляного полотна.

  - Движение транспортных средств, отсыпающих на насыпи очередной слой, необходимо регулировать по всей его ширине.

  - Плотность грунта после уплотнения слоя не должна быть меньше установленной требованиями с СП 34.13330.2012.

  - Не допускается уплотнение на расстоянии менее 3 м от искусственных сооружений.

  - Уплотнение рыхлых глинистых грунтов следует, как правило, начинать кулачковыми, решетчатыми катками или катками на пневматических шинах с неполной балластной нагрузкой (массой 10-16 т) и заканчивать - катками на пневматических шинах массой 25 т и более или самоходными вибрационными катками массой 16 т и более.

  - Уплотнение грунтов следует производить при влажности, близкой к оптимальной.

  - Влажность грунтов, уплотняемых катками на пневматических шинах, по отношению к оптимальному значению, определенному по ГОСТ 22733-77, не должна выходить за пределы приведенных в табл. 1.

  - При влажности менее оптимальной следует увеличивать число проходов катка, а при влажности менее допустимых значений, указанных в табл. 1, увлажнять грунт.

  - При уплотнении песчаных грунтов виброкатками следует проверять возможность достижения требуемой плотности при их естественной влажности.

  - При использовании грунтов, имеющих влажность более допустимых значений, следует предусматривать просушивание грунта: естественным способом, введением песка, сухого малосвязного грунта, шлаков, неактивных зол, укладываемых в виде дренирующих слоев или водопоглощающих прослоек, а также активных добавок (известь, золы уноса, гипс и др.), применяемых для осушения глинистых грунтов в основании и верхней части земляного полотна.

Таблица 1

| Вид грунта | Влажность при требуемом коэффициенте уплотнения |
| --- | --- |
|  | 1-0,98 | 0,95 | 0,90 |
| Пески пылеватые, супеси легкие, крупные | Не более 1,35 | Не более 1,6 | Не нормируется |
| Супеси легкие и пылеватые | 0,8 - 1,25 | 0,75 - 1,35 | 0,7 - 1,6 |
| Супеси тяжелые пылеватые и суглинки легкие и легкие пылеватые | 0,85 - 1,15 | 0,8 - 1,2 | 0,75 - 1,4 |
| Суглинки тяжелые и тяжелые пылеватые, глины | 0,95 - 1,05 | 0,9 - 1,1 | 0,85 - 1,2 |

  - Уплотнение просадочных и полупросадочных грунтов на проектную глубину следует производить трамбованием с последующей укаткой.

  - При использовании в качестве материала для возведения земляного полотна отходов горно-рудной, угледобывающей промышленности, зол, шлаков, строительных и бытовых отходов уплотнение их следует осуществлять, как правило, тяжелыми вибрационными или решетчатыми катками и трамбующими машинами.

  - При применении пылеобразующих отходов необходимо при производстве работ принимать меры по обеспыливанию (полив водой или закрепляющими растворами). Перед уплотнением горелые породы должны быть нейтрализованы поливом водой и выдерживанием в течение суток.

  - Для определения уплотнения грунта используют - «Методика определения коэффициента относительного уплотнения песков»

- Безопасность при производстве работ по уплотнению грунта.

Для безопасности при производстве работ по уплотнению грунта следует руководствоваться следующими документами:

- СНиП 12-03-2001 г «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»

- СНиП 12-04-2002 г «Безопасность труда в строительстве. Часть 2 . Строительное производство»

  - Перед началом работ ответственный за проведение работ обязан провести инструктаж по безопасным методам труда и техники безопасности с машинистами бульдозера и катка. Проведение инструктажа оформляется под расписку в журнале по технике безопасности.

  - Выдать наряд-допуск, схему производства работ, показать на месте границы работы механизма, расположение действующих трубопроводов, кабелей и других подземных коммуникаций.

  - На бульдозере нельзя работать в пределах призмы обрушения  грунта.

  - Запрещается разработка грунта бульдозером при движении на подъем или под уклон, с углом наклона более, указанного в паспорте машины.

  - Запрещено проводить ремонт, чистку, наладку и смазку катка, бульдозера при работающем двигателе.

  - Для очистки отвала бульдозера необходимо остановить машину, а отвал  опустить на землю, под гусеницы  положить упоры.

  - Персонал, обслуживающий  машину, должен хорошо изучить её, иметь удостоверение на право управления, регулярно её осматривать.

  - Машинист не имеет права передавать управление машиной другому лицу без разрешения на это ответственного за эксплуатацию

  - Запрещается работать по укатке на косогорах и уклонах более 10º, а так же у бровок свежеотсыпанных насыпей.

  - Запрещается загружать балласт во время движения катка.

  - Места производства работ ограждать сигнальной лентой.

## Контроль качества работ

При контроле качества работ следует руководствоваться следующим документом:

ВСН-012-88 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ»

1.  При устройстве оснований и покрытий из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных неорганическими вяжущими материалами, следует контролировать:

- не реже одного раза в смену - влажность смеси по ГОСТ 5180-84, прочность материала по ГОСТ 23558-94 и плотность солевых растворов при отрицательной температуре;

- не реже одного раза в семь смен - точность дозирования компонентов смеси контрольным взвешиванием;

- постоянно - качество уплотнения, соблюдение режима ухода.

2.  Качество уплотнения следует проверять путем контрольного прохода катка массой 10-13 т по всей длине контролируемого участка, после которого на основании (покрытии) не должно оставаться следа и возникать волны перед вальцом.

## Состав бригады по профессиям и  распределение работы

| № п/п | Состав | Кол. чел. | Разряд | Перечень работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Машинист бульдозера | 1 | 4 | Разравнивание верхних слоев бульдозером |
|  | Машинист катка | 1 | 5 | Уплонение грунта. |
|  | Мастер | 1 |  | Обеспечение соблюдения технологии, правил охраны труда. |
| Итого | 3 чел. |  |  |

- Потребность машин, механизмов, оборудования, приборов

и инвентаря.

| № п/п | Наименование | Марка | Кол-во шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бульдозер |  | 1 | Планировка грунта |
|  | Каток |  | 1 | Уплотнение грунта |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

лиц, ознакомленных  с  тех.картой

| Фамилия, имя, отчество | Должность, специальность, квалификация | Роспись, дата |
| --- | --- | --- |