ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА №

на входной контроль труб

при строительстве нефтепровода

1. Общие требования

Технологическая карта  разработана на входной контроль гнутых отводов при замене участка

При выполнении работ по входному контролю отводов следует руководствоваться требованиями следующих нормативных документов:

| СНиП 2.05.06-85 | «Магистральные трубопроводы» |
| --- | --- |
| ВСН 004-88 | «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Технология организации работ». |
| РД 03-606-03 | «Инструкция по визуальному и измерительному контролю». |

2.Порядок  производства  работ

2.1. Маркировка труб

- Заводские номера труб должны четко читаться для идентификации труб сопроводительной документации. Должны быть указаны номинальный наружный диаметр и толщины стенки, марка (класс прочности) стали, заводской номер, штамп ОТК, завод-изготовитель.

2.2. Методы контроля

- Для контроля линейных размеров труб следует использовать металлические рулетки (ГОСТ 7502-98) и металлическую линейку по ГОСТ 427-75, а также штангенциркуль и другие измерительные инструменты, изготавливаемые по стандартам на этот инструмент.

- Длину труб определяют по значению измерений. Измерения  производятся металлической рулеткой. Погрешность измерения  ±1 мм.

- Для измерения толщины стенки труб используют штангенциркуль.

- Овальность труб проверяют на расстоянии не более 250 мм от торцов изделия по максимальной разности двух взаимно перпендикулярных максимального и минимального диаметров.

Внешний вид труб проверяют визуально.

2.3. Контроль изоляционного покрытия

Контроль сохранности изоляционного покрытия труб осуществляется:

- Визуальным освидетельствованием с целью обнаружения дефектов и отслоений покрытия;

- Проверкой диэлектрической сплошности покрытия искровым дефектоскопом согласно требованиям ГОСТ Р 51164-98;

- Выборочным контролем толщины изоляционного покрытия труб.

Выявленные дефекты должны быть отремонтированы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51164-98.

3 Решения по  охране труда, промышленной и пожарной безопасности

3.1 Каждый работник ОСТ при обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен:

А) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию;

Б) сообщить о пожаре диспетчеру (оператору) объекта ли руководителю объекта (старшему должностному лицу  объекта);

В) принять по возможности меры по эвакуации людей и сохранности материальных ценностей, ликвидация пожара первичными  и стационарными средствами пожаротушения.

3.2 Порядок действий диспетчера (оператора) объекта при получении сообщения о пожаре должен быть подробно определен в инструкции о мерах пожарной безопасности.

При получении сообщения о пожаре, диспетчер (оператор) объекта обязан сообщить о возникновении пожара:

А) пожарную охрану;

Б) в подразделение СПО, осуществляющее дежурство на объекте (при его наличии);

В) руководителю объекта;

Г) в вышестоящую диспетчерскую службу.

3.3 Руководители и должностные лица объектов, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, по прибытии к месту пожара должны:

А) сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в известность руководство и дежурные службы объекта;

Б) в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

В) проверить включение в работу автоматических УПЗ (установок пожаротушения, охлаждения (орошения), противодымной защиты, систем оповещения  управления эвакуацией людей при пожаре);

Г) при необходимости отключить электроэнергию (за исключением УПЗ), остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые  и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях (за исключением обязательных по требованиям пожарной безопасности систем подпора воздуха), выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития опасных факторов пожара);

Д) прекратить все работы в здании или сооружении (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

Е) удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

Ж) осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;

И) обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

К) одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

Л) организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

М) сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения  пожаров и проведения, связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, необходимые для обеспечения безопасности личного состава.

С технологической картой ознакомлены:

| № | Должность | Ф.И.О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |