СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Наименование | № стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | 1 |
| 2 | ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ | 2 |
| 3 | КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ | 7 |
| 4 | Состав бригады | 8 |
| 5 | Материально-технические ресурсы | 8 |
| 6 | ОХРАНА ТРУДА | 12 |
| 7 | ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ | 14 |

- Область  применения.

Технологическая карта разработана на устройство лежневых дорог на объекте строительства:

При выполнении работ по устройству лежневых дорог необходимо руководствоваться следующими нормативными документами:

ОР-13.100.00-КТН-030-12 Порядок допуска подрядных организаций к производству работ по строительству, техническому перевооружению, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, ремонтно-эксплуатационным нуждам объектов ОАО "АК "Транснефть";

РД 39-00147105-015-98 «Правила капитального ремонта магистральных нефтепроводов»;

СНиП III-42-80* «Магистральные трубопроводы»;

СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;

СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты»;

ВСН 012-88 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. Часть I и часть II»;

Для выполнения сварочных и монтажных работ устраивается вдольтрассовый технологический проезд.

Лежневые дороги 1 типа прокладываются на обводненных участках и болотах IΙ типа, состоят из хворостяной выстилки, продольных лежней, поперечного настила, прижимных бревен и защитного грунтового слоя, и выстилкой НСМ

В состав работ входит:

- укладка продольных лежней по профилю дороги;

- укладка поперечных лаг (накатник);

- укладка прижимных (отбойных) бревен;

- забивка скоб для связки отбойных бревен и крепление их скрутками с крайними продольными лежнями;

- отсыпка полотна дороги грунтом и разравнивание бульдозером защитного слоя грунта (минеральный дренирующий грунт) толщиной 0,3 м.

2. Организация и технология производства работ.

Лежневые дороги устраивают по нераскорчеванной поверхности торфяной залежи. Пни спиливаются либо вырубаются заподлицо с поверхностью болота. Устройство лежневых дорог осуществляют в два этапа.

По первому этапу сооружения дорожной одежды – сооружают деревянную конструкцию методом последовательного наращивания по длине. При этом работы производится участками, равными шагу продольных лежней.

Продольные лежни и бревна сплошного поперечного настила транспортируют к месту производства работ трелевочным трактором. Продольные лежни укладывают с перекрытием на 0,75-1м так, чтобы в одном поперечном сечении не находилось более одного стыка.

На продольные лежни раскладывают бревна сплошного поперечного настила, доставляемые трелевочным трактором по готовому настилу с загрузкой поперек наклонной платформы. Бревна настила плотно подгоняют друг к другу.

После подгонки бревен поперечный настил обжимают шестью-девятью проходами трактора со скоростью не более 3 км/час по челночной схеме движения: первые по середине настила, а затем по его краям.

Сверху над крайними продольными лежнями укладывают прижимные бревна, которые скрепляют с лежнями проволочной скруткой через 2-3м.

Прижимные бревна укладывают в одну линию с зазором между торцами 10-15см для обеспечения стока воды.

Для устройства лежневых дорог используют нестроевую древесину хвойных и лиственных пород без ограничения по сортности, заготовленную при расчистке полосы отвода.

Далее приступают ко второму этапу сооружения деревогрунтовой дорожной одежды -  устройству грунтового покрытия.

Сверху лежневый настил засыпают слоем грунта и уплотняют. Уклон от середины проезжей части к краям должен быть 3 %.

Схема устройства представлена на рис.1.

Контроль качества строительства лежневых дорог должен заключаться в систематическом наблюдении и проверке соответствия выполненных работ проектной документации.

Контроль качества работ должен проводится силами самой выполняющей работы строительной организации и включать текущее наблюдение за соблюдением технологии и качества строительства временных дорог.

Для монтажа и укладки трубопровода ширина лежневой дороги составляет 8,7 м. В местах устройства разъездов ширина лежневой дороги принята 13,5 м. Разъезды для вдольтрассового проезда необходимо устраивать через 500 м. Протяженность разъездов 30 м

Рисунок 1.

- Требования  к  качеству  и  приемке  работ.

Контроль и оценка  качества  строительства лежневых дорог осуществлять  в  соответствии с  требованиями  ВСН 012-88 «Строительство магистральных и  промысловых  трубопроводов. Контроль качества  и приемка работ»

Технические критерии, средства и методы контроля операций приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| № п/п | Виды работ, подлежащих контролю | Предмет контроля | Инструмент и способ контроля | Время контроля | Ответствен. исполнитель | Оценка качества работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительные работы | Разметка кромки лежневой дороги колышками (вешками) относительно оси трубопровода | Визуально, теодолит, стальной метр, рулетка | До начала работ | Прораб, геодезист | Соответствие требованиям рабочего проекта |
| 2. | Проверка качества лесоматериалов | Сортамент заготовок лесоматериалов | Визуально, стальной метр, рулетка | Периодически (не более чем через 50 м) Выборочно в местах, вызывающих сомнение Ежедневно в процессе работы | Прораб, мастер | Соответствие требованиям рабочего проекта |
| 3. | Укладка продольных лежней | Расстояние между лежнями и величина продольного нахлеста | Визуально, стальной метр | В процессе работы по захватке | Прораб, мастер | Отклонение геометрических размеров конструкции дороги ±100мм |
| 4. | Укладка поперечного настила | Размеры и чередование верхних и нижних отрубов бревен | Визуально, стальной метр | В процессе работы по захватке | Прораб, мастер | Отклонение геометрических размеров конструкции дороги ±100мм |
| 5. | Укладка прижимных (отбойных) бревен | Размеры и зазор между торцами | Визуально, стальной метр | В процессе работы по захватке | Прораб, мастер | Соответствие требованиям настоящей тех. карты |
| 6. | Крепление продольных лежней с прижимными (отбойными) бревнами | Расстояние между проволочными скрутками. Надежность скруток | Визуально, стальной метр | В процессе работы. 100% связок. | Прораб, мастер | Соответствие требованиям настоящей тех. карты |
| 7. | Крепление прижимных (отбойных) бревен скобами | Надежность крепления | Визуально | В процессе работы. 100% | Прораб, мастер | Соответствие требованиям настоящей тех. карты |
| 8. | Отсыпка, разравнивание и уплотнение грунта |  | Нивелир, шаблон | По окончании работ на участке | Прораб, мастер | Соответствие требованиям настоящей тех. карты |

- Состав  БРИГАДЫ.

Таблица 2.

| Звено | Профессия | разряд | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Подвоз и разравнивание грунта | Водитель самосвала Машинист бульдозера Машинист экскаватора | VI VI | 4* 1 1 |
| Подвоз лесоматериалов | Машинист трелевочного трактора Чокеровщик | IV III | 1 2 |
| Укладка настила дороги | Подсобные рабочие | II | 3 |
| Увязка | Плотник Плотник | IV III | 1 2 |
| Итого: |  |  | 15 |

Примечание: * Кол-во уточняется по месту

- Материально-технические  ресурсы.

Таблица 3.

Таблица 4.

Потребность в приспособлениях и инструментах

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Комплект инструмента: - багор - топор лесорубочный - метр металлический складной - молоток - лом строительный | 4 3 4 4 3 |
| 2. | Вагончик для отдыха рабочих и хранения инструментов | 1 |

Примечание: при отсутствии марок техники, представленных в таблицах 3,4 можно использовать другие марки, технические характеристики которых должны быть аналогичные или выше.

Таблица 5

- ОХРАНА ТРУДА.

При производстве работ необходимо руководствоваться правилами техники  безопасности,  изложенными  в СНиП 12-03-2001 «Безопасность  труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное  производство».

Перед началом  работ по устройству лежневых дорог ответственный  за  проведение  работ  обязан  провести инструктаж с машинистом бульдозера,  ознакомить с безопасными методами работ под роспись  в  наряде-допуске, схемой производства работ, показать  на месте границы  работ  механизма,  расположение действующих  трубопроводов, кабелей и других  подземных  коммуникаций.

Персонал, обслуживающий машину, должен иметь удостоверение на право  управления, регулярно осматривать машину и своевременно устранять обнаруженные  неисправности,  выполнять  профилактический  ремонт.

В  рабочей  зоне запрещено  находиться  посторонним  лицам.

Машинист  не  имеет  права  передавать  управление  машиной  другому  лицу  без  разрешения  на  это  ответственного  за  эксплуатацию  машин.

Нельзя оставлять без наблюдения машину при работающем двигателе, если  необходимо поставить машину на местности с уклоном, то следует выключить двигатель машины,  затормозить, отвал  опустить  на  землю,  под  гусеницы  подложить  упоры.

При одновременной работе двух бульдозеров между ними следует соблюдать  интервал  не  менее  5 м.

Строительные машины должны быть укомплектованы противопожарными  средствами (огнетушителями).

При использовании бульдозерного навесного оборудования рыхлитель должен  находиться  в  поднятом  состоянии.

Запрещается  маневрирование  бульдозеров  при  заглублении  ножа  отвала.

Для обеспечения устойчивости и управляемости землеройно-транспортных машин  перемещение  грунта  на  подъеме более 15о или под уклон 30о  не допускается.

Уплотнение минерального грунта над засыпанным трубопроводом должно  выполняться  до  заполнения  трубопровода  транспортируемым  продуктом.

В  период  работы  бульдозера  запрещается  нахождение  рабочих  и  других  лиц  в  опасной  зоне  с  радиусом  действия  не менее  10 м.

Перед выходом из кабины машинист бульдозера  обязан  разместить  навесное  рабочее  оборудование на опорную поверхность с фиксацией положения удерживания  соответствующими рычагами и одновременным отключением  привода  ходового  устройства.

Проведение крепежных, регулировочных, смазочных работ во время работы  двигателя  запрещается.

Регулирование  предохранительных  клапанов  гидравлической  системы  управления  необходимо  производить только с  использованием  контрольной аппаратуры (манометра).

Работа  бульдозера  на местности  с  продольным  уклоном  более  36о  запрещена.

К управлению  трелевочными  тракторами допускаются лица,  прошедшие  специальную  подготовку  и  стажировку,  имеющие  права  тракториста.

Запрещается: находиться вне кабины, высовываться в окно, открывать двери,  находиться на трелюемых деревьях, поправлять их сцепку во время движения трактора;  зацеплять и отцеплять деревья до полной остановки трактора; переходить через  движущиеся канаты; работать с трелевочными канатами и чокерами без рукавиц; сцеплять  тяговым канатом деревья, лежащие одно на другом; находиться у трелюемых деревьев ближе, чем на 10 м.

При выезде на разрабатываемую полосу тракторист должен остановиться у  предупредительного  знака  и  подать  звуковой  сигнал  вальщикам.  Въезд  на  полосу  разрешается  только  по  сигналу  вальщика  или  чокеровщика.

Включение лебедки, установка грузового щита в рабочее или транспортное  положение  производится  только  по  сигналу  старшего  чокеровщика,  ответственного  за  погрузку.

Перед началом движения тракторист должен убедиться в том, что путь свободен и  подать  предупреждающий звуковой  сигнал.

На полосе отвода, имеющей поперечные уклоны для трелевки леса, должны  устраиваться бульдозером  первичные  полки вдоль ее нижней по склону границы.  Ширина  полок  должна  быть  не  менее  3 м.

Запрещается трелевка леса на  продольном  уклоне крутизной  более  22о в  летнее  время  без специальных удерживающих якорей; крутизной более 14о в зимнее  время;  в  дождливую  погоду  летом  в  условиях  переувлажненных  грунтов.

7. Лист ознакомления.

Лица, ответственные за производство работ, должны быть ознакомлены с данной технологической картой под подпись и несут персональную ответственность за выполнение содержащихся в ней указаний.

| Фамилия И.О., должность | Запись «Ознакомлен», дата, подпись |
| --- | --- |