СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Наименование | № стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | 1 |
| 2 | ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ | 1 |
| 3 | КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ | 4 |
| 4 | Состав бригады | 4 |
| 5 | Материально-технические ресурсы | 4 |
| 6 | ОХРАНА ТРУДА | 4 |
| 7 | ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ | 6 |

- Область применения.

Технологическая карта разработана на производство работ по устройству майны на объекте строительства

При производстве земляных работ необходимо соблюдать требования:

- Проекта;

- ППР-2018-УУМН-СП;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»

- ВСН 010-88 "Строительство магистральных трубопроводов. Подводные переходы".

- Организация и технология производства работ.

  - Майну разрабатывать продольными полосами с последующей нарезкой на ледовые блоки

  - Раскрытие майны производить последовательно чередующимися работами:

- нарезать одну продольную полосу;

- нарезать продольную полосу на ледовые блоки;

- осуществить извлечение и перемещение ледовых блоков на площадку складирования.

  - Нарезку продольных полос и ледовых блоков производят установкой боровой на тракторе мощностью или ручными бензопилами с соблюдением дополнительных требований предосторожности при работе на льду.

  - Извлечение и перемещение ледовых блоков производить бульдозером.

  - Выезд на лед указанной выше техники осуществлять поочередно.

  - Складировать ледовые блоки ниже по течению.

  - При работе баровой машины и бульдозера на льду дверцы трактора должны быть открыты

  - По завершении работ по обустройству майны ледовые блоки оставить на площадке складирования до полного их естественного оттаивания.

- Контроль качества.

  - Операционный контроль качества осуществляют непосредственно исполнители, бригадиры, мастера, прорабы.

  - В процессе производства работ контролируются:

- точность разбивки створа траншеи

- ширина разрабатываемой майны относительно створа трубопровода.

- Состав бригады.

Таблица 1

| № п/п | Профессия | Разряд | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Машинист бульдозера | 6 | 2 |
| 2 | Речной рабочий | 2 | 2 |

- Материально-технические ресурсы.

Таблица  2

| Наименование | Технологический процесс | Кол-во, шт. | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| Бульдозер | извлечение и перемещение ледовых блоков | 4 | 132 кВт |

- ОХРАНА ТРУДА.

При выполнении земляных работ землеройными машинами основными вредными и опасными производственными факторами, угрожающими здоровью и жизни рабочих, являются:

-  подвижные части машин, механизмов, оборудования,

-  загазованность и повышенная запыленность воздуха,

-  повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте,

-  низкая температура воздуха в зимнее время,

-  возможность обрушения стенок траншеи и котлованов,

-  недостаточная освещенность,

-  наличие подземных коммуникаций и воздушных  высоковольтных  линий  (ВЛ)  в  зоне  работы  землеройной  машины.

К выполнению работ допускаются рабочие не моложе 18 лет, прошедшие:

- вводный инструктаж по охране труда;

- медицинский осмотр для определения годности по состоянию здоровья к работе, по профессии в данных условиях;

- обучение и проверку знаний по безопасным методам и приемам труда в том числе:

по охране труда в порядке, установленном Постановлением Минтруда и соцразвития РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 года № 1/29 и стажировку на рабочем месте под руководством лиц, назначаемых работодателем;

подготовку по безопасности в порядке, установленном приказом Ростехнадзора № 37 от 29.01.07 г. «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»;

подготовку пожарной безопасности в порядке, установленном приказом МЧС России № 645 от 12.12.07г. Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

подготовку по электробезопасности;

- первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; Повторный инструктаж по охране труда должен проводиться для рабочих всех квалификаций и специальностей не реже одного раза в три месяца. Проведение инструктажа регистрируется в личной карточке прохождения обучения, в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.

- ознакомление с данной технологической картой под роспись в листе ознакомления.

Работники, находящиеся на льду и производящие резы ледовых карт должны быть обеспечены дополнительными средствами защиты:

- спасательный жилет;

- страховочный трос.

Выполнение работ допускается только в присутствии ответственного производителя работ

Работники должны быть обуты в не скользящую обувь, при необходимости предусмотреть дополнительные специальные антискользящие устройства для обуви.

В момент производства работ по резке ледяных блоков на льду не должны находиться люди, не задействованные в выполнении работ.

На берегу выставить вагончик для обогрева и отдыха рабочих.

7. Лист ознакомления.

Лица, ответственные за производство работ, должны быть ознакомлены с данной технологической картой под подпись и несут персональную ответственность за выполнение содержащихся в ней указаний.

| Фамилия И.О., должность | Запись «Ознакомлен», дата, подпись |
| --- | --- |